## Slide 1: Jedno rešenje programske podrške za bezbedan prenos podataka putem BroadR-Reach sprege
autor: Filip Dutina
mentor: doc. Dr Bogdan Pavković

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Teorijske osnove
Koncept rešenja
Testiranje i verifikacija
Zaključak i dalji razvoj

## Slide 3: Uvod
Autonomni automobili
Bezbednost podataka
Cilj zadatka – jedno rešenje programske podrške za bezbedan prenos podataka sa namenske ploče na računar, njihova enkripcija pre slanja i dekripcija pri primanju, putem BroadR-Reach sprege i IPv6 protokola
Notes: Da bi autonomni automobili preuzeli primat na putevima i postali deo svakodnevice, jedan od najvećih izazova sa inženjerske tačke gledišta svakako jeste prenos, skladištenje i manipulacija podacima. Navodno, devedeset minuta vožnje jednog autonomnog automobila predstavlja ekvivalent korišćenju milion pametnih telefona u rasponu od dvadeset i četiri časa po obimu obrađenih podataka.
Sa stanovišta bezbednosti od neželjenog pristupa, sigurnost automobilskih mreža nije na nivou kao što je u potrošačkoj industriji, već mora biti na daleko višem nivou. Ovde je potrebno obezbediti dodatnu zaštitu, kao i šifrovanje podataka, kako bi se onemogućila, ili makar znatno otežala manipulacija podacima koji se čuvaju u automobilu, kao što su dijagnostički podaci, rezultati očitavanja senzora, podaci o izvršenim popravkama i servisima, ukupna pređena kilometraža vozila i slično.

## Slide 4: Teorijske osnove
BroadR-Reach sprega
Notes: BroadR-Reach tehnologija predstavlja standard fizičkog sloja koji je osmišljen za umrežavanje komponenti u automobilskoj industriji. Jedna od najvećih prednosti koje proizvođačima pruža ova tehnologija je mnogostruko smanjena cena i težina kablova u vozilu. Korišćenje BroadR-Reach tehnologije omogućava prelazak sa više zatvorenih mreža u automobilu na jednu otvorenu koja je bazirana na Eternet (engl. Ethernet) protokolu. Brzina prenosa podataka može da dostigne i 100Mbit/s, što prevazilazi standardnu Eternet vezu. Takođe, BroadR-Reach standard omogućava istovremeno slanje i primanje podataka preko iste neobložene upredene parice (engl. full-duplex).

## Slide 5: Teorijske osnove
TCP protokol
Protokol transportnog nivoa
Istovremena dvosmerna komunikacija
Segmentacija
Notes: TCP predstavlja protokol transportnog nivoa. Ovaj protokol omogućava istovremeno dvosmernu pouzdanu komunikaciju između klijenta i servera. TCP koristi segment za jedinicu prenosa (jedinice podataka transportnog sloja). Proces podele originalne poruke aplikativnog nivoa na segmente naziva se segmentacija. TCP omogućava praćenje poslatih paketa, kontrolu toka komunikacije, kao i redosleda pristiglih segmenata.

## Slide 6: Teorijske osnove
IPv6 protokol
Veća širina adrese
2128 unikatnih adresa
1080::800:0:417A isto što i 1080:0:0:0:0:800:0:417A
Notes: IPv6 je novi standardni internet protokol, gde su adrese 128 bita široke, što bi trebalo da zadovolji blisku budućnost. Teoretski, postojalo bi tačno 2128, ili 3.403×1038 unikatnih adresa. Ovaj veliki prostor za adrese teško da će ikada biti potpuno popunjen. Adresa verzije 6 se piše kao osam četvorocifrenih heksadecimalnih brojeva (8 puta po 16 bitova) odvojenih dvotačkama. Jedan niz nula po adresi može da se izostavi, pa je 1080::800:0:417A isto što i 1080:0:0:0:0:800:0:417A.